## Slide 1
ستاد مرکز بهداشت دزفول
واحد بیماریهای واگیر
زنجیره سرما

## Slide 2: آموزش دهنده:
ابراهیم صفری
کارشناس بهداشت عمومی
مسئول زنجیره سرما ستاد مرکز بهداشت دزفول
1402/10/20

## Slide 3: تعریف زنجیره سرما
  به مجموعه تجهيزات و امكاناتي كه موجب مي شود دماي واكسن از زمان توليد
  تا زمان مصرف حفظ شود و يا به عبارت ديگر به نظامي مركب از افراد و تجهيزات كه اطمينان
  مي دهد واكسن مؤثر به مصرف كننده برسد زنجيره سرما گفته مي شود.

## Slide 4
اما واکسن موثر منوط به رعایت یک سری استاندارد های لازم می باشد.، که به آن، فرایند عملیاتی استاندارد (sop) گفته می شود.این فرایند مطابق با به روزرسانی و یکنواختی دستورالعمل ها واجرای آن توسط افراد مسئول ایمن سازی انجام می شود.

## Slide 5: فرایند عملیاتی استاندارد پایش درجه حرارت در مکان های ثابت مانند یخچال

## Slide 6
افرادی که مسئول مراقبت و نگهداری واکسن هستند باید:
استفاده از دستگاه های پایش درجه حرارت را بدانند.
چگونگی حفظ و نگهداری موارد ثبت شده ( سوابق) درجه حرارت روزانه را بدانند.
دستگاه های موجود: دماسنج های عقربه ایی،جیوه ایی، لوگ تگ فریز تگ ،فریزای و دیتا لاگر

## Slide 7
ثبت درجه حرارت در یخچال واکسن به 2 دلیل زیر انجام می پذیرد:
1- بررسی درجه حرارت یخچال ها در محدوده قابل قبول بین (2+ تا 8+)
2- تشخیص شرایط آلارم دما که احتمال آسیب واکسن را نشان می دهد.
استاندارد های WHO برای دستگاه های پایش دمای یخچال
استاندارد تنظیم هشدار پایین: بمدت 60 دقیقه در دمای 0.5- درجه سانتی گراد یا کمتر
استاندارد تنظیم هشدار بالا : بیش از 10 ساعت در دمای 8+ درجه سانتی گراد یا بیشتر

## Slide 8: ملزومات و تجهیزات مرتبط
تجهیزات زنجیره سرما | دستگاه های پایش درجه حرارت | 
 | دستگاه های توصیه شده | حداقل نیاز
یخچال های واکسن در سطوح مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت | دماسنج های میله ای الکلی دستگاه های الکترونیکی 30 روزه ثبت دمای یخچال( دیتا لاگر) دستگاه فریزای( هشداردهنده) | دماسنج های جیوه ایی یا عقربه ای دستگاه های الکترونیکی 30 روزه ثبت دمای یخچال یک دستگاه

## Slide 9
Type of Vaccine Thermometer

## Slide 10
Dial type Thermometer
Type of Vaccine Thermometer

## Slide 12: دیتا لاگر

## Slide 13: آموزش
دستگاه های پایش حرارت را درکدام طبقه یخچال های واکسن قرار دهیم ؟
چگونه از جداول و گزارش های ثبت درجه حرارت نگهداری کنیم ؟
اگر درجه حرارت یخچال های واکسن خارج از محدوده نرمال بود چه باید کرد ؟

## Slide 14: دستگاه های پایش دما را کجا قرار دهیم؟
دستگاه های پایش دما (دستگاه های الکترونیکی 30 روزه ثبت دمای یخچال، دماسنج ها و شاخص های انجماد مانند فریزتگ) را روی واکسن ها و در محلی که براحتی قابل خواندن باشد قرار دهید.

## Slide 15: چگونه نمودار ها و گزارش های ثبت دما را تهیه و نگهداری نماییم؟
هر یخچال واکسن باید دارای نمودار ثبت دما باشد که روزی 2 بار دمای روزانه قرائت شده از دستگاه ها در آن ثبت شود. این نمودار ها باید در انتهای هر ماه با نمونه جدید جایگزین شوند و در جای مناسب تا 3 سال، بصورت پرونده نگهداری شوند.

## Slide 16: اگر دما زیر صفر درجه سانتی گراد باشد:
اگر شاخص انجماد علامت  و یا دستگاه های الکترونیکی 30 روزه ثبت دمای یخچال علامت ‘low alarm’ را نشان داده اند، مشخص است که درجه حرارت به مدت بیشتر از 60 دقیقه پایین تر از 0.5°C بوده است. در این وضعیت، ویال واکسن های حساس به یخ زدگی مانند هپاتیت ب، دوگانه، پنج گانه و واکسن تزریقی فلج اطفال را با رعایت زنجیره سرما به رده بالاتر عودت دهید و صورتجلسه نمایید.

## Slide 17: اگر دما بین 8+ تا 10+ درجه سانتیگراد باشد ، اقدامات زیر را انجام دهید:
قسمت خنک کننده را کنترل کنید که کار می­کند یا نه. اگر بطور موقت خاموش شده باشد ، پس از روشن کردن نظارت دقیق را تا زمانی که دما به محدوده بین 2+ تا 8+ درجه سانتیگراد برگردد، ادامه دهید. اگر دما بازنگشت، ترموستات را تنظیم نمایید. اگر ترموستات قابل تنظیم نیست یا در پایین ترین حالت قرار دارد، با تکنسین تعمیرات یا مسئول نگهداری دستگاه تماس بگیرید.. گزارشی از وضعیت رخداده شده در فرم ثبت درجه حرارت قید گردد.

## Slide 18: اگر دما بالای 10+ درجه سانتی گراد باشد
سریع ترین اقدام را برای انجام کاری که در نظر دارید صورت دهید. VVM ها را از نظر تغییر رنگ مورد بررسی قرار دهید که آیا واکسن ها آسیب دیده اند یا از عمر مفیدشان کاسته شده است یا نه. گزارشی از این وضعیت تهیه نمایید. طبق دستورالعمل فرایند اجرایی استاندارد مقابله با فوریت و اضطرار عمل نمایید. گزارشی از وضعیت رخداده در دفتر گزارش، ثبت گردد.

## Slide 19: وظایف روزانه
دمای نمایش داده شده روی دماسنج میله الکلی یا عقربه ای و یا دماسنج های دیجیتالی داخل یخچال و یا دستگاه های الکترونیکی 30 روزه ثبت دمای یخچال را روزی 2 بار و هر 7 روز هفته بخوانید. این قرائت دما باید در ساعات شروع و پایان کار مرکز باشد. دقت کنید دمای ثبت شده در محدوده بین 2+ تا 8+ درجه سانتی گراد باشد. نتایج را در نمودار درجه حرارت ثبت کنید. وضعیت شاخص های الکترونیکی انجماد را نیز بررسی کنید.
در صبح اولین روز بعد از روزهای تعطیل، بایستی با استفاده از دستگاه الکترونیکی 30 روزه ثبت دما، درجه حرارت حداقل و حداکثر را برای روز یا روزهای تعطیل گذشته کنترل نموده و آنها را در نمودار ثبت درجه حرارت ثبت نمایید.
برای هر یخچال واکسن نتایج را جداگانه در نمودار درجه حرارت ثبت کنید.

## Slide 20: 2- فرایند عملیاتی استاندارد نگهداری واکسن و حلال ها در دمای صحیح در مکان های ثابت
نگهداری در فریزر یا سردخانه زیر صفر در دمای منفی 15 الی منفی 25 درجه سانتیگراد
نگهداری در یخچال واکسن در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد
نگهداری واکسن در شرایط اضطرار
نگهداری حلال ها

## Slide 21: نگهداری معمول واکسن ها
نگهداری در سردخانه یا یخچال واکسن در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد
کلیه واکسن ها در همه سطوح (از سطح کشوری تا خانه های بهداشت) قابلیت نگهداری در این دما را دارند.

## Slide 22: نگهداری واکسن در شرایط اضطرار
در سطح مراکزعرضه خدمات ایمنسازی همه واکسن ها، همواره باید در دمای 8-2 درجه بالای صفر سانتیگراد نگهداری شوند و هرگز نباید یخ بزنند.

## Slide 23: دمای توصیه شده سازمان جهانی بهداشت برای نگهداری واکسن ها
نام واکسن | مرکز بهداشتی درمانی خانه بهداشت و پایگاه بهداشتی
 | حداکثر مدت نگهداری
 | یک ماه
OPV BCG Measles Meningitis MMR Yellow Fever DT/TT/Td DTP DTP-HepB+Hib Influenza IPV Rabie | . در 8-2 درجه سانتیگراد نگهداری کنید

## Slide 24: نگهداری حلال ها
به جزدر مراکز ارائه خدمت واکسیناسیون حلال ها باید در دمای اتاق نگهداری شوند مگر اینکه با خود واکسن بسته بندی شده باشند. حلال ها هرگز نباید یخ بزنند. در مراکز ارائه خدمات واکسیناسیون، همه حلال ها باید در یخچال نگهداری شوند.

## Slide 25: 3-پاسخ به شرایط اضطراری در سطح مراکز ارائه خدمات واکسیناسیون
مراکز محیطی به صورت ویژه در مقابل خرابی زنجیره سرما آسیب پذیر هستند. معمولاً این مراکز در خارج ساعت اداری بدون نگهبان هستند و فرصت های محافظت کمتری موجود است.

## Slide 26
خرابی یخچال
پاسخ اولیه:
یخچال های الکتریکی: کنترل کنید برق قطع نشده باشد و اگر برق هست اتصال به برق برقرار باشد. اگر قطع شده دوباره متصل نموده و صبر کنید تا درجه حرارت نرمال شود.

## Slide 27: درصورت خراب بودن یخچال واکسن
الف. در اسرع وقت با مسئول بالاتر خود تماس بگیرید. بخواهید تا کمک مهندسی فراهم شود.
ب. از یخچال دیگری استفاده کنید: اگر در داخل مرکز و یا در همسایگی دسترسی به یخچال سالم وجود دارد، واکسن و تجهیزات کنترل درجه حرارت را به آن منتقل کنید. در محل جدید هم روزی دو مرتبه دما را پایش و ثبت نمایید.
ج. از کلد باکس استفاده نمایید: اگر به آیس پک منجمد دسترسی دارید، آنها را آماده نمایید و در داخل کلد باکس به همراه واکسن ها قرار دهید. اگر آیس پک ندارید، از منابع محلی یخ تهیه کنید. یخ ها را در داخل کیسه پلاستیکی گذاشته و داخل کلد باکس بگذارید. اگر به کلد باکس دسترسی ندارید، کیسه های یخ را در کف یخچال قرار داده و آیس پک و یا کیسه های یخ را از نظر آب شدن پایش نموده و در صورت نیاز تعویض کنید.
د. شاخص VVM را چک نمایید: قبل از استفاده از واکسن، حتما شاخص VVM را چک نمایید. اگر شاخص به مرحله عدم استفاده رسیده، طبق دستورالعما استاندارد معدوم سازی واکسنها اقدام شود.

## Slide 29: استفاده معمول و نگهداري از يخچال
الف. هرگز داخل يخچال يا فريزر مخصوص واكسن، مواد غذايي يا آشاميدني قرار ندهيد. استفاده شخصي از يخچال واكسن كاملاً ممنوع مي باشد.
ب. هرگز ويال واكسن هاي حساس به يخ زدگي و يا حلال ها را در مجاورت يخدان يخچال قرار ندهيد. بين جعبه هاي واكسن فاصله بگذاريد تا هوا گردش نمايد.
پ. از پر نمودن زيادي يخچال خودداري كنيد چون مانع خنك سازي مناسب مي شود.

## Slide 30: نحوه برفک زدايي يخچال
گام اول: محتويات يخچال را به محل ايمن و مناسب منتقل نماييد.
واكسن ها را به يخچال و يا كلد باكس آماده شده بوسيله آيس پك هاي مناسب شده، منتقل نماييد.
آيس پك هاي منجمد را هم به فريزر و يا كلد باكس ديگر جابجا كنيد.
گام دوم: برق يخچال يا فريزر را قطع كنيد.
گام سوم: درب دستگاه را باز بگذاريد و صبر كنيد تا اينكه يخ ها آب شوند. هرگز با چاقو يا جسم ديگري براي جدا سازي يخ ها اقدام نكنيد. اين امر مي تواند صدمه جدي به دستگاه بزند. اگر تلاش داريد كه يخ زدايي سريعتر انجام شود، مي توانيد يك ظرف حاوي آب جوش داخل يخچال بگذاريد و درب را ببنديد.
گام چهارم: داخل دستگاه را تميز و خشك نماييد.
گام پنجم: دوباره برق را وصل نموده و يخچال را روشن كنيد.
گام ششم: بعد از رسيدن حرارت داخل يخچال به محدوده مناسب، واكسن ها را دوباره به آن برگردانيد و در محل خود قرار دهيد.

## Slide 31: نگهداري در شرايط اضطرار
الف. اگر واكسن ها در معرض آسيب فوري قرار دارند آنها را موقتاً به مكان ديگري كه امن باشد منتقل نماييد.
ب. اگر سردخانه يا يخچال يا فريزر قابل تعمير است، آن را سريعاً و طي حداكثر 7 روز تعمير نماييد.
پ. اگر تعمير دستگاه به صرفه اقتصادي نمي باشد براي جايگزيني هر چه سريعتر اقدام نماييد.

## Slide 32: 5-فرایند عملیاتی استاندارد از بين بردن واكسن هاي غير قابل مصرف
مديريت واكسن هاو حلال هاي تاريخ گذشته
مديريت واكسن ها وحلال هاي صدمه ديده
فرآيندهاي نهائي براي امحاء ويال هاي غير قابل مصرف

## Slide 33: سياست واهداف
اين فرآيند اجرائي استاندارد مبادرت به ارائه روشي صحيح براي از بين بردن واكسن هاي تاريخ گذشته و صدمه ديده در ويال هاي باز نشده مي نمايد.

## Slide 34: مديريت واكسن ها و حلال هاي تاريخ گذشته
واكسن هاي جامد ( ليوفليزه ) وحلال هاي مربوط به آنها ممكن است تاريخ هاي انقضاء متفاوتي داشته باشند. بنابراين ممكن است كه واكسني زودتر از حلال خودش به تاريخ انقضاء برسد. همچنين ممكن است حلالي نيز قبل از واكسن مربوط به خود به تاريخ انقضاء برسد. در اين حالت بايستي مقدار حلال موجود را با سطح بالاتر هماهنگ نمود تا تصميم مقتضي اتخاذ شود. اگر امكان تأمين حلال مناسب ميسر نبود بايستي واكسن مربوطه را به مرکز بهداشت شهرستان عودت گردد.

## Slide 35: مديريت واكسن ها وحلال هاي صدمه ديده
1- تعداد ويال ها و يا آمپول هاي شكسته را بهمراه شماره سري ساخت آنها مشخص كنيد و ويال هاي شكسته را از ساير كالاها جدا كنيد.
2-چنانچه ويال هاي سالم از طرف ويال هاي شكسته آلوده شده اند آنها را نيز جدا كرده وتعداد آنها را مشخص كنيد.
3- اگر واكسن هاي شكسته محيط را كثيف وآلوده كرده اند ، زمين را با دقت بشوئيد ولكه ها را پاك كنيد.
4-جعبه اي كه ويال هاي شكسته و صدمه ديده را در آن گذاشته ايد به وضوح مشخص و روي آن بنويسيد : " واكسن هاي صدمه ديده – غير قابل استفاده " وجعبه را در محلي مطمئن نگهداري كنيدتا تحویل مسئول زنجیره سرمای شهرستان گردد..

## Slide 36: واكسن هاي در معرض حرارت قرار گرفته ( تغيير رنگ VVM)
چنانچه تغيير رنگ VVM نشان دهد كه واكسن ها ديگر قابل مصرف نمي­باشند فرآيندهاي زير را دنبال كنيد:
الف- تعداد و نوع واكسن را مشخص و ويال ها را در جعبه هاي خاص از ديگر واكسن ها جدا كنيد،
روي جعبه بطور وضوح بنويسيد " واكسن هاي صدمه ديده غير قابل مصرف " و جعبه را در سردخانه و يا يخچال نگهداري و تحویل کارشناس زنجیره سرمای شهرستان گردد.

## Slide 37: واكسن هاي در معرض خطر يخ زدگي
چنانچه شما شك داريد كه واكسني در معرض درجات زير صفر قرار گرفته لازم است كه آزمايش تكان دادن (Shake Test) انجام دهيد . براي اين كار به فرآيند (چه موقع و چگونه Shake Test ) انجام دهيم ، رجوع نمائيد. چنانچه نتيجه Shake Test نشان داد و يا به هر دليل ديگري تصميم گرفتيد اين واكسن ها را غير قابل مصرف توصيف كنيد ، فرآيندهاي زير را دنبال كنيد :
روي جعبه به وضوح بنويسيد " واكسن هاي صدمه ديده – غير قابل مصرف" جعبه را در سردخانه و يا يخچال نگهداري كنيدوتحویل زنجیره سرمای شهرستان گردد

## Slide 38: 6-فرایند عملیاتی استاندارد نگهداري از واكسن و آيس پگ در يخچال
اشخاص مسئول بايستي بدانند چگونه واكسن ها و آيس پك ها را در داخل يخچال و يا فريزر نگهداري كنند. انجام صحيح اين كار باعث مي شود كه :
الف- كليه واكسن ها به روشني شناسائي شده ، دسترسي به آنها آسان باشد و به راحتي بتوان آنها را به ترتيب Earliest-Expriy-First-out (EEFO) "زودترين تاريخ انقضا"اول خارج شود،
ب- واكسن هاي حساس به سرما در جاهائي ازيخچال قرار گيرند كه در معرض خطر يخ زدگي نباشد،
پ - هواي سرد به راحتي از بين واكسن ها جريان پيدا كند،
ت- واكسن هاي صدمه ديده و غير قابل مصرف جدا از واكسن هاي سالم قرار گيرند.

## Slide 39: فرايند هاي كلي
الف- ترتيب چيدمان واكسن :
واكسن ها و حلال ها بر حسب نوع ، شماره سري ساخت و تاريخ انقضا گروه بندي كرده و به طبق قانون (EEFO) چيدمان نمائيد
در مراكز ارائه خدمات واكسيناسيون مانند مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و كليه يخچال هايي كه واكسن براي ارائه خدمات درآن نگهداري مي شود.
واكسن و حلال را در داخل يخچال نگهداري كنيد چنانچه جاي كافي براي نگهداري كليه حلال ها در يخچال وجود ندارد مطمئن شويد كه حلال سرد براي جلسه بعدي واكسيناسيون دراختيارداشته باشيد.
ويال هاي كه VVM آنها به مرحله 2 رسيده ولي هنوز قابل استفاده مي باشند را در جعبه اي جداگانه نگهداري و روي آن بنويسيد ( در اولويت مصرف ) اين ويال ها را در اولين جلسه بعدي واكسيناسيون مصرف نمائيد.
ويال هاي چند دوزي باز شده ( MDVP )را با نوشتن تاريخ باز شدن روي آن در جعبه اي جداگانه بگذاريد وآنها را در اولن جلسه بعدي مصرف كنيد.
Multi dose vial policy

## Slide 40: انجماد آيس پگ
براي يخ زدن آيس پك از قسمت يخدان يخچال استفاده كنيد.
سعي كنيد آيس پك ها را بطور عمودي در يخچال يا فريزر قرار دهيد تا از احتمال چكه كردن آب از داخل آنها جلوگيري شود.

## Slide 41: نگهداري از واكسن و آيس پگ در يخچال
الف- واكسن و حلال را درسبد پلاستيكي قرار داده و سبد را داخل يخچال بگذاريد.
ب- دستگاه سنجش و ثبت درجه حرارت را روي واكسن ها و نزديك واكسن هاي حساس به سرما طوري قرار دهيد كه به راحتي ديده و خوانده شود
پ- چنانچه يخچال محفظه مجزا به عنوان فريزر دارد، از اين محفظه براي يخ زدن آيس پك استفاده كنيد.

## Slide 42: 7-فرایند عملیاتی استاندارد پايش درجه حرارت در هنگام حمل و نقل واکسن
خواندن و مدیریت دستگاه های شاخص انجماد
قراردادن دستگاه هاي شاخص انجماد در كلد باكس ها

## Slide 43
هدف اصلی مدیریت توزیع این است که واکسن ها در هنگام حمل و نقل در درجه حرارت صحیح بوده تا بتوان ضایعات واکسن را در اثر قرار گرفتن در درجات انجماد و درجه حرار ت بالا از بین برد.
استاندارد توزیع واکسن :
مراکز جامع سلامت 30 روزه - پایگاه بهداشتی 14 روزه – خانه بهداشت 7 روزه

## Slide 44: فرایند
شاخص های انجماد باید در کنار واکسن های با حداکثر حساسیت به سرما در هر محموله قرار گیرد ، بطور مثال در کنار واکسن هپاتیت ب یا واکسن پنجگانه
شاخص های انجماد نیازی به قرار دادن در کلدباکس هایی که فقط حاوی واکسن های ب ث ژ ، سرخک OPV ، MR ، MMR هستند ندارند.

## Slide 45: خواندن و مدیریت دستگاه های شاخص انجماد
الف- خواندن دستگاه هاي شاخص انجماد الكترونيكي : چنانچه دستگاه شاخص انجماد الكترونيكي علامت  ويا OK رانشان دهد بيانگر اين است كه دستگاه در معرض حرارت انجماد قرار نگرفته است. ولي چنانچه علامت  را نشان دهد. بيانگر اين است كه دستگاه به مدت 60 دقيقه و يا بيشتر در معرض درجه حرارت 5/ 0 – سانتي گراد قرار گرفته است . چنانچه يك بار دستگاه در چنين حالتي قرار گيرد ديگر قابل استفاده نیست
ب- دستگاه هاي شاخص انجماد الكترونيكي را مي توان تا زماني كه باطري آنها هنوز شارژ است و يا در معرض درجه حرارت انجماد بطوريكه در بالا تعريف شد قرار نگرفته اند، استفاده نمود.
پ- دستگاه هاي شاخص انجماد الكترونيكي داراي باطري بوده و هنگام خروج از كارخانه سازنده باطري آنها فعال مي گردد و براي مدت پنج سال كار خواهند كرد.

## Slide 46: Freeze-tag

## Slide 47: قراردادن دستگاه هاي شاخص انجماد در كلد باكس ها
الف- براي هر مقصدي كه واكسن هاي حساس به سرما به آن­ها فرستاده مي شود يك دستگاه شاخص انجماد در نظر بگيريد.
ب- قراردادن دستگاه شاخص انجماد : دستگاه را در روي واكسن ها ( در بالاي واكسن ها) در كلدباكس قرار دهيد. دستگاه را به وسيله نوار چسب به جعبه داخلي واكسن بچسبانيد و يا آن را در داخل كيسه پلاستيكي شفاف قرارداده و كيسه را به جعبه واكسن با نوار چسب الصاق نمائيد. دستگاه شاخص انجماد را در مجاورت آيس پک ها قرار ندهید.

## Slide 48: اهداف
این فرآیند اجرائی (sop) چگونگی بسته بندی واکسن در کلد باکس را بطور صحیح که احتمال صدمه دیدن واکسن به حداقل برسد را تشریح می کند.

## Slide 49
الف- از آیس پک های مناسب از نظر اندازه و تعداد برای کلد باکس مورد نظر استفاده کنید. آیس پک ها را به طوری که در دستور چیدمان کلد باکس آورده شده( احتمالاً در داخل کولد باکس نشان داده است) قرار دهید.
ب- جعبه های واکسن ها را به طوری که سر شیشه ها و ویال ها به طرف بالا باشد در کلد باکس بچینید.
پ-از روزنامه و یا سایر مواد پرکننده بین جعبه ها استفاده کنید تا از حرکت شدید آن ها در هنگام حمل جلوگیری شود.
ت- کارکنان موقتی: از سرپرست خود بخواهید تا کلد باکس آماده را بازرسی نماید.
ث-درب کلد باکس را ببندید و چفت آن را بیندازید.
ج- کلد باکس آماده را در اتاق مخصوص بسته بندی و یا محیطی سرپوشیده نگهداری نمایید تا بقیه کولد باکس ها آماده شوند.
چ- کلد باکس ها را از نور مستقیم آفتاب در هنگام حمل در امان نگهدارید.

## Slide 50: بسته بندی واکسن هایی که به سرما حساس می باشند
واکسن های زیر به سرما حساس می باشند و بایستی همیشه به طوری که در این بخش توضیح داده می شود بسته بندی شوند.
DT (توام خردسال)
HepB
پنتا والان
Dt (توام بزرگسال)
ثلاث
از روش زیر برای سیستم واکسن های فوق در تمام فصول استفاده کنید.

## Slide 51
الف- آیس پک های مورد نیاز را طبق فرآیند اجرایی EVM –SOP-E7-04 به حالت مناسب در بیاورید.
ب- از آیس پک های متناسب و به تعداد کافی به طوری که قبلاً در داخل کلد باکس تشریح گردیده است استفاده کرده و آنها را در داخل کلد باکس قرار دهید.
پ-جعبه های واکسن را به طوری که سر شیشه ها و ویال ها به طرف بالا باشد در کلد باکس قرار دهید.
ت – از روزنامه و یا سایر مواد پر کننده بین جعبه های واکسن استفاده کنید تا از تکان خوردن شدید جعبه ها در هنگام حمل جلوگیری شود.
ث- کارکنان موقتی- از سرپرست خود بخواهید تا کلد باکس آماده را بازرسی نماید.
ج-درب کلد باکس را ببندید و چفت آن را بیندازید.
چ-کلد باکس آماده را در اتاق بسته بندی و یا در محیطی سرپوشیده نگهداری کنید تا بقیه کلد باکس ها آماده شوند.

## Slide 52: بسته بندی حلال ها
الف- جعبه های حلال را در داخل کارتون های محکم و یا جعبه های پلاستیکی قرار دهید.
ب- از کاغذ روزنامه و یا سایر مواد پر کننده بین جعبه های حلال استفاده کنید تا از حرکات شدید در هنگام حمل جلوگیری شود.
پ- کارکنان موقتی: از سرپرست خود بخواهید تا کارتون آماده را بازرسی نماید.
ت-جعبه های آماده حلال ها را از نور مستقیم آفتاب دور نگهدارید.

## Slide 53: آیس پک های آماده
وقتی هر آیس پکی از فریز خارج می شود درجه حرارت آن ممکن است از 20-درجه سانتی گراد هم پایین تر رفته باشد. چنانچه چنین آیس پکی برای بسته بندی واکسن هایی که به سرما حساس هستند استفاده شود واکسن­ها در معرض خطر جدی (صدمه زدن) قرار خواهند گرفت.
یک آیس پک آماده (Conditioned) آیس پکی است که برای مدت 30 دقیقه یا بیشتر در حرارت داخل اتاق نگهداری شود و به مرحله ای برسد که یخ داخل آیس پک شروع به آب شدن بکند. (یعنی در هنگام تکان دادن صدای مخلوط آب و یخ شنیده شود).

## Slide 54: چه موقع از آیس پک آماده استفاده کنیم ؟
همیشه از آیس پک های آماده در حمل واکسن های زیر استفاده کنید.
واکسن­های حساس به سرما (ثلاث- توام- پنتاوالانت – هپاتیت ب و ...
همیشه از آیس پک آماده برای حمل واکسن های حساس به سرما استفاده کنید .
«فهرست واکسنهایی که به سرما حساس نیستند را در این جا بنویسید»
(پولیو – MMR-سرنگ –MR- ب ث ژ )
وقتی واکسن خوراکی فلج اطفال به تنهایی حمل می شود نیازی به آماده کردن آیس پک نمی باشد.

## Slide 55: نحوه انتقال واکسن به واکسن کاریر یا کلد باکس هنگام برفک زدایی یخچال و یا حمل و نقل واکسن

## Slide 57: چگونه آیس پک ها را آماده کنیم
الف- تعداد لازم آیس پک ها را برای حمل فعلی مقدار واکسن محاسبه نمائید .
ب – آیس پک های مورد نیاز از فریزر خارج کنید.
پ-آیس پک ها را روی میز مخصوص بدون روی هم قرار گرفتن پخش کنید به طوری که حداقل 5 سانتی متر از هم فاصله داشته باشند.
ت – هر ده دقیقه یک بار با تکان دادن آیس پک ها پیشرفت آب شدن یخ را ملاحظه نمایند.
ث – صبر کنید تا کلیه آیس پک ها آماده شوند و سپس آن را داخل کلد باکس و یا واکسن کاریر قرار دهید . سپس واکسن را داخل کلد باکس یا واکسن کاریر بگذارید

## Slide 58: از کجا بدانیم که آیس پک آماده شده است ؟
آیس پکی آماده می­باشد که مقدار کمی آب (مایع) در داخل آیس پک بوجود بیاید. این مرحله را می توان با تکان دادن آیس پک تشخیص داد . اگر متوجه شدید که یخ در داخل آیس پک به حرکت در می آید در آن لحظه آیس پک آماده شده است .
آماده شدن آیس پک احتیاج به زمان دارد و تا 30 دقیقه یا بیشتر طول خواهد کشید. طول این زمان بستگی به درجه حرارت محیط دارد .

## Slide 59: 10-فرایند عملیاتی استاندارد چه وقت و چگونه تست تكان دادن انجام مي شود
تست تکان دادن (Shake test)برای بررسی احتمال یخ زدگی واکسن های حاوی آلومینیوم ، طراحی شده است. هر زمان که شک به احتمال یخ زدگی واکسن وجود دارد باید حداقل یک نفر از کارکنان در هر يك از محل هاي ارائه خدمات واکسیناسیون بلد باشد که چگونه این تست را انجام داده و آن را بدرستی و با دقت تفسیر نماید. واکسنی که در تست تکان دادن مردود شد نباید توزیع شده و یا مورد استفاده قرارگيرد.

## Slide 60: تست تکان دادن برای واکسن های ذیل قابلیت انجام دارد:
DT
DTP
DTP-HepB+Hib lyophilised
DTP-HepB-Hib liquid
DTP-Hib
Hepatitis B
Hib liquid
Pneumoccocal
Td
TT

## Slide 61
بعد از یخ زدگی، اتصال بین ذرات آلومینیوم و آنتی ژن واکسن شکسته می شود. ذرات آلومینیوم جدا شده، دانه­های بزرگتر درست کرده که سنگین تر هستند و سریعتر ته­نشین می شوند. این فرایند سبب می شود که سرعت رسوب در ویال های یخ زده سریعتر از ویال سالم مربوط به همان تولید کننده باشند.
چنانچه تست تکان دادن صحیح انجام شود از حساسیت و اختصاصی بودن 100 درصد برخوردار بوده و ارزش اخباری مثبت آن هم 100 درصد است.

## Slide 62: چه وقت و چگونه تست تکان دادن را انجام دهیم؟
هر زمان که فریز تگ(freeze tag ) هشدار انجماد نشان دهند و یا هر گاه خود شما مشکوک به یخ زدگی شدید، باید این تست انجام شود تا وضعیت واکسن روشن شود. از آنجا که هر سری ساخت واکسن ممکن است با بقیه متفاوت باشد لذا اگر چند سری ساخت متفاوت مشکوک به یخ زدگی دارید، این تست باید برای هر کدام از سری ساخت ها جدا گانه انجام شود.

## Slide 63: در موراد ذیل انجام تست تکان دادن لازم نیست
وقتی که ویال واکسن به وضوح یخ زده و منجمد است.
درمورد ویال واکسن سه گانه (DTP) وقتی که با تکان دادن زیاد و شدید هم نتوانیم یک محلول یکنواخت بدست بیاوریم.

## Slide 64: تست شیک
      Shake Test

## Slide 65
این پروتکل نباید تغییر داده شود. تنها یک روش صحیح برای انجام این تست وجود دارد.
یک ویال واکسن، از همان نوع و سری ساخت و تولید کننده واکسن های مشکوک به یخ زدگی به عنوان کنترل ، انتخاب نمایید.
به طور کاملا واضح آن را با کلمه "یخ زده" با رنگ قرمز مشخص نمایید.
ویال کنترل را در فریزر یا سردخانه زیر صفر قرار دهید(بیش از 12 ساعت) تا به طور کامل یخ بزند.
ویال کنترل کاملا منجمد را در دمای اتاق بگذارید تا بتدریج اب شود، هرگز آن را حرارت ندهید
نمونه ویال تست را از سری ساخت مشکوک به یخ زدگی برداريد.
نمونه ویال تست و ویال کنترل را با هم در یک دست نگه دارید.
دست تان را بشدت برای 10 الی 15 ثانیه تکان دهید.
هر دو ویال را در کنار هم روی یک سطح صاف ثابت قرار دهید و آنها را مستمر تحت نظر بگیرید. توجه: اگر برچسب روی ویال ها بزرگ است، می توانید هر دو ویال را وارونه بگذارید و سرعت رسوب در گردن ویال واکسن ها را مشاهده نمایید.

## Slide 66
نتیجه | سرعت رسوب
سری ساخت را استفاده نمایید. | ویال تست کند تر از ویال کنترل رسوب کند.
واکسن آسیب دیده است. به سطح بالاتر گزارش دهید. همه واکسن های سری ساخت مربوطه را کاملاً مشخص و با علامت "غیر قابل استفاده - مصرف نشود" در زنجیره سرما نگهداری کنید.. | .سرعت رسوب در 2 ویال مساوی است
 | ویال تست سریعتر از ویال کنترل رسوب نماید.

## Slide 68: 11-فرایند عملیاتی استاندارد استفاده از شاخص ويال واكسن ( VVM )
سازمان جهانی بهداشت کاربرد شاخص ویال واکسن (VVM) را بر روی درب یا بدنه ویال واکسن هایی که تأییدیه آن سازمان را دریافت می کنند، الزامی کرده است.

## Slide 69: اهداف
کارکنان زنجیره سرما و واکسیناتورها که وظیفه نگهداری و حمل و نقل و استفاده از واکسن را عهده دارند باید نحوه خواندن و تفسیر تغییر رنگ شاخص ویال واکسن (VVM) و اقدامات متناسب با تغییر رنگ آن را بلد باشند.

## Slide 70: استفاده از شاخص ويال واكسن
وقتي كه واكسن ها به سردخانه مركزي واكسن وارد مي شوند
وقتي كه واكسن ها از .سردخانه/يخچال به سطوح پايين تر توزيع مي شوند
وقتي واكسن ها توسط سطوح پايين تر دريافت مي شوند
وقتي واكسن ها تزريق يا تلقيح مي شوند

## Slide 71: اطلاعاتي در مورد شاخص ويال واكسن VVM
شاخص ويال واكسن چيست؟
شاخص ويال واكسن يك برچسب حساس به حرارت است كه روي ويال نصب مي شود تا به صورت تجمعي ميزان مواجهه با حرارت را نشان دهد.
چگونه كار مي كند؟
تركيب اثرات حرارت و زمان سبب تيره تر شدن تدريجي مربع داخل دايره به صورت غير قابل برگشت مي شود. هرچه حرارت كمتر باشد اين تيره تر شدن ديرتر رخ مي دهد حرارت بيشتر شود اين فرايند سريعتر رخ مي دهد.

## Slide 72: معایب شاخص ویال واکسن
نمي تواند مستقيماً اثربخشي واكسن را اندازه گيري كند ولي درجه حرارت و زمان مواجهه را نشان مي دهد.
بسياري از واكسن هاي مايع در اثر يخ زدن آسيب مي بينند و شاخص ويال واكسن هيچ اطلاعاتي در اين زمينه نمي دهد.

## Slide 73: مراحل شاخص ويال واكسن چيست؟
دو مرحله :
مرحله قابل مصرف كه مربع داخلي روشن تر از دايره اطراف است.
مرحله غير قابل مصرف كه مربع داخلي همرنگ دايره بيروني شده و يا پر رنگتر است. زماني كه رنگ مربع دقيقا با دايره اطراف يكي مي شود.

## Slide 74: VVM
TIME – TEMPERATURE – SENSITIVE
تغييرات رنگ آن تدريجي و غير قابل برگشت است
روي ويال واكسن قرار مي گيرد
4 نوع VVM در حال حاضر موجود است (30،14،7،2 )

## Slide 77
Category (Vaccine stability) | Days to end-point at +37 °C | Days to end-point at +25 °C | Time to end-point at +5 °C
VVM30 (High stability) | 30 | 193 | > 4 years
VVM14 (Medium stability) | 14 | 90 | > 3 years
VVM7 (Moderate stability) | 7 | 45 | > 2 years
VVM2 (Least stable) | 2 | NA* | 225 days
*VVM (Arrhenius) reaction rates determined at two temperature points |  |  | 

## Slide 79
پیروز باشید